## Slide 1: ロボット工学 第2回 基本的な制御（並進系）
福岡工業大学 工学部 知能機械工学科
木野 仁
本サイトで提供されるコンテンツの著作権は，木野仁，谷口忠大，峰岸桃，（株）講談社にある．
非営利目的に限り，ファイルのダウンロード，印刷，複製，大量の印刷を自由に行ってよい．
講義や勉強会などで配布し，利用していただくのも大歓迎である．ただし，そうして作ったものを無断で販売することを禁止する．
つねに最新版を配布したいので，ファイルのネット上での再配布も禁止する．

## Slide 2: Information
このスライドは「イラストで学ぶロボット工学」を講義で活用したり，勉強会で利用したりするために提供されているスライドです．
「イラストで学ぶロボット工学」をご購入頂けていない方は，必ずご購入いただいてからご利用ください．

## Slide 3: STORY 基本的な制御（並進系）
新たに博士にロボットアームを付けてもらったホイールダック2号は研究所の中で動いてみることにした．しかし，思ったように動けない．そう，ホイールダック2号の重さや形が変わってしまい，これまでと同じようにはオムニホイールでうまく体を前後に動かせなくなっていたのだ．
助手「博士，これは移動制御機構からのチューニングのやり直しですね！」
博士「助手君，ここは君に任せるよ！」助手「あ・・・はい」 ホイールダック2号くんはちゃんとまた動けるようになるのか？

## Slide 4: Contents
2.1 並進の力学
2.2 並進運動におけるP制御
2.3 並進運動におけるPD制御

## Slide 5: 2.1.1 物理と微分・積分
微分の表記
並進運動の距離を時間で微分すると
速度になる．

## Slide 6: 2.1.2 微分と速度・加速度(1)
並進運動の速度を時間で微分すると
加速度になる．

## Slide 7
距離・速度・加速度の関係
2.1.2 微分と速度・加速度(2)

## Slide 8: 2.1.3 積分と速度・加速度(1)
並進運動の速度を時間で積分すると距離になる．

## Slide 9: 2.1.3 積分と速度・加速度(2)
並進運動の加速度を時間で積分すると速度になる．

## Slide 10: 2.1.3 積分と速度・加速度(3)

## Slide 11: 2.1.4 自由落下の公式と微分・積分
高校で習った自由落下の公式は微分・積分で説明できる．

## Slide 12: Contents
2.1 並進の力学
2.2 並進運動におけるP制御
2.3 並進運動におけるPD制御

## Slide 13: 2.2.1 P制御の考え方(1)

## Slide 14: 2.2.2 P制御の動作（１）
P制御
  仮想バネの力を発生させる．
  仮想バネは目標位置と現在値の差に比例した力を発生させる．

## Slide 15: 2.2.2 P制御の動作(2)
P制御
  目標値から行き過ぎた量をオーバーシュートという．
  仮想バネの「バネの強さ」を調節することで，運動の挙動が変化する．

## Slide 16: Contents
2.1 並進の力学
2.2 並進運動におけるP制御
2.3 並進運動におけるPD制御

## Slide 17: 2.3.1 ダンパ（減衰器）とは
ダンパの特徴
  速度に比例した抵抗力を発生させる．

## Slide 18: 2.3.2 並進系のPD制御
PD制御
  仮想バネと仮想ダンパを組み合わせて力を発生させる．
  仮想ダンパのブレーキ効果によって，振動が抑制可能．

## Slide 19: 章末問題

## Slide 20: 第2章のまとめ